## Slide 1: VLAN Netgear Switch
Kommer att börja med själva MasterSwitchen.
I mitt fall är det en 8-portars Netgear GS108Ev2
/ hpnisse

## Slide 2: Den här setupen som jag skall försöka förklara. 

## Slide 3
När du startar programmet så kommer det att söka efter Switchar i ditt nätverk, så allt skall vara ihopkopplat.
Markera den switch du vill konfg. och tryck på APPLY: ange sedan lösenord.

## Slide 4
Gå till flik ”System”, och MultiCast.
Här ändrar du till det som står på bilden; 845 och Enable

## Slide 5
Gå till flik ”VLAN” och underflik ”802.1Q”.
I VLAN Configuration så lägger du till de VLAN som du vill använda.
Ange VLAN nummer i rutan VLAN ID och tryck ADD.
Jag kör på:
VLAN 01 = Inkommande fiber (koppar)
VLAN 845 = Inkommande TELIA DigitalTV
VLAN 10 = Lokalt nätverk (efter egen Router)
Här går det självklart att lägga till fler om man vill dela upp mer i sitt nätverk.

## Slide 6
Under VLAN Membership ställer man in vilket VLAN varje port har.
Börja med VLAN 01 och markera genom att klicka på rutorna.
U = Untagged; T = Tagged och blankt.
  PORTAR i switchen (Taggstatus - VLAN innom parantes)
Inkommande Fiber (koppar) (U-01) och DigitalTV (T-845)
Denna kopplas till Routern. (U-01)
Till SlavSwitch – Med Lokalt nätverk (vet ej varför denna inte är taggad alls med 10)- DigtalTV Box (T-845)
Kommer från routern, alltså blir detta det lokala nätverket (U-10)
5 – 8. Ut till det lokala nätverket (U-10)

## Slide 7
Port PVID
Det är här du tillger vilken port som har vilket standard VLAN.

## Slide 8
I mitt fall är det en GS105Ev2
Slav Switch

## Slide 9
Gå till flik ”System”, och MultiCast.
Här ändrar du till det som står på bilden; 1 och Enable

## Slide 10
Gå till flik ”VLAN” och underflik ”802.1Q”.
I VLAN Configuration så lägger du till de VLAN som du vill använda.
Ange VLAN nummer i rutan VLAN ID och tryck ADD.
Jag kör på:
VLAN 01 = Inkommande fiber (koppar) (används ej på denna switch men jag har med den)
VLAN 845 = TELIA DigitalTV
VLAN 10 = Lokalt nätverk (efter egen Router)
Här går det självklart att lägga till fler om man vill dela upp mer i sitt nätverk.

## Slide 11
Under VLAN Membership ställer man in vilket VLAN varje port har.
Börja med VLAN 01 och markera genom att klicka på rutorna.
U = Untagged; T = Tagged och blankt.
  PORTAR i switchen (Taggstatus - VLAN innom parantes)
Fiber från MasterSwitch (T-01) och DigitalTV (T-845)
Går till DigitalTV (U-845)
3 – 5. Används till lokalt nätverk (U-10)

## Slide 12
Port PVID
Det är här du tillger vilken port som har vilket standard VLAN.

## Slide 13
Vet inte om man blir klokare på detta. Men det funkar för mig och har gjort i några år utan att jag tänkt på det ens. (Juni 2014 skapade jag detta underverk)
Läs gärna PDF filen om VLAN som jag hittade någonstans på nätet när jag ville få iordning på detta.
Jag läste även mycket på TELIAs hemsida eftersom det var pga deras DigitalTV-box som jag blev tvungen att köra såhär (slapp dra fler kablar).
/ hpnisse